GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Pogodna w Żaganiu.

Adres inwestycji: ul. Pogodna, 68-100 Żagań, woj. lubuskie, obręb ewidencyjny nr 2, jednostka ewidencyjna 081002_1 Żagań, działki o nr ew.: 317/42758/7

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiot zamówienia według kodów CPV: CPV – 71320000 – 7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania CPV – 45111200 – 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV – 45111291 – 4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV – 71355000 – 1 – Usługi pomiarowe CPV – 45231000 – 5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych CPV – 45231400 – 9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznycznych Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego: Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Żagań Artur Dobrzański Luty 2018 r.

Zawartość programu funkcjonalno- użytkowego:

Spis treści:

# Część opisowa:

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe.

1.4.1. Przygotowanie terenu.

1.4.2. Przewidywana rozbiórka.

1.4.3 Ustawienie znaków.

1.4.4. Oświetlenie.

2.    Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

2.1. Dokumentacja projektowa.

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu.

2.3. Wymagane dokumenty.

2.4. Roboty budowlane.

2.5. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa.

2.6. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy.

2.7. Inne wymagania dotyczące dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

2.8. Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty.

3.  Część informacyjna:

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami   wynikającymi z odrębnych przepisów.

3.2. Projekty budowlano – wykonawcze.

3.3. Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę i innych zezwoleń.

3.4. Ustalenia wyjściowe.

3.5. Inne uwarunkowania.

3.6. Informacja o oddziaływaniu obiektu budowlanego na środowisko.

3.7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

3.8. Przepisy prawne.

3.9. Oświadczenie Zamawiającego.

4. Część graficzna

4.1. Załącznik graficzny – koncepcja.

1. CZĘŚC OPISOWA

1.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego ul;  Pogodnej w Żaganiu na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi  obręb 0003.Żagań, 2109/3, 3177/4, 2758/7, w systemie „zaprojektuj                                i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dokonanie inwentaryzacji stanu istniejącego,

- wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych,

- opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy),

- uzyskanie stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń                 do właściwych organów lub instytucji,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac,

- uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych                   (lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót w zależności od sytuacji),

- wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano – wykonawczym,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.

Podstawa opracowania programu:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programy funkcjonalno – użytkowego  (Dz. U. 2013, poz. 1129).

1.2. 	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy.

Obszar objęty planowaną inwestycją obejmuje drogę dojazdową do osiedla przy                          ul. Pogodnej w Żaganiu. Ulica ma charakter drogi osiedlowej, posiada status publicznej drogi gminnej o nr 104579F o całkowitej długości 447 m. Nawierzchnia drogi jest drogą gruntową.

Aktualny stan ulicy Pogodnej w Żaganiu (foto).

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Wymagane jest, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący                              jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów            o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

1.4. Szczegółowe właściwości obiektu.

1.4.1 Przygotowanie terenu.

Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.                Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów  odzyskowych i rozbiórkowych, możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych  wprowadzić czasową organizację ruchu umożliwiającą bezpieczne prowadzenie przez Wykonawcę robót oraz uwzględniającą i zapewniając możliwość dojazdów mieszkańców  pobliskich budynków do swoich posesji.

1.4.2 Przewidywana  rozbiórka.

Zamawiający zastrzega, że materiał rozbiórkowy przedstawiający wartość użytkową należy pozyskać, zeskładować i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.                     W przypadku materiału, który nie będzie nadawał się do wbudowania bezpośrednio                                      na budowie, do obowiązku Wykonawcy należeć będzie oczyszczenie, segregacja, załadunek i wywóz z rozładunkiem  materiału w wyznaczonym miejscu.

1.4.5  Ustawienie znaków.

Do oznakowania pionowego należy zastosować znaki małe o licach zabezpieczonych folią odblaskową typu 1 lub folią pryzmatyczną. Wszystkie znaki powinny posiadać kolorystykę zgodną z rzeczywistą. Znaki pionowe należy ustawić z godnie z warunkami ustawiania znaków.

1.4.6  Oświetlenie.

Zadaniem projektowanego oświetlenia drogowego jest oświetlenie drogi gminnej.                                 Należy uzyskać warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Spółka                   z o.o. Projektowana jest kablowa linia oświetleniowa. Należy zaprojektować ok. 10 szt. słupów stalowych okrągłych o wysokości 8,0m na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Wysokość zawieszenia oprawy to 8,0m. Oprawy montowane bezpośrednio na słupie oświetleniowym, kąt nachylenia 0 stopni. Do obliczeń można przyjąć oprawy firmy SITECO typ oprawy Streetlight 20 mini LED o mocy oprawy 30,1W. Strumień świetlny 3800 lm, barwa światła 4000K, oddawanie barw CRI 70, klasa oświetleniowa S4. Kolor metalic grey                                      (DB 702S), długość 535 mm, szerokość 225 mm, wysokość: 123 mm.  Oprawy o odporności        na warunki atmosferyczne IP66 w II klasie ochronności. Kabel zasilający YAKY 4 x 35mm2.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska wszystkie niezbędne informacje, wykona niezbędne pomiary i badania oraz pozyska dokumenty niezbędne do zaprojektowania                    i wykonania robót budowlanych w tym dokumenty geodezyjne.

Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i współczesną wiedzą techniczna i służyć do skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub, gdyby zakres prac wykraczał poza zakres możliwy do zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę i poprawnego wykonania zamierzenia budowlanego.

## 2.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu.

- Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań projektowych stanowiących kompletną dokumentację wykonawczą uwzględniającego czas               na uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji ) w terminie umownym.

- Sporządzenia bądź pozyskania mapy do celów projektowych odcinka będącego przedmiotem zamówienia. Mapa do celów projektowania oświetlenia drogowego  w skali 1:500 (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i  zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie).

- Opracowania projektów wykonawczych i budowlanych z uwzględnieniem wymagań: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz.1129 t.j.).

Niniejsze projekty należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać:

- opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania budowy, wyniki obliczeń konstrukcyjnych.

- część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegóły rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu – urządzenia obce,

- projekt zagospodarowania terenu,

- przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym, kosztorys inwestorski,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  powiązane 
z przedmiarem,

- opracowane na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych, zawierające szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, odbiorów robót i płatności za roboty; specyfikacje techniczne podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie: obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz.1129 t.j.).

- Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych takich jak: decyzja środowiskowa            (w razie potrzeby), decyzje o pozwoleniach wodno-prawnych (w razie potrzeby), decyzja                         o pozwoleniu na wycinkę drzew (w razie potrzeby), decyzja o pozwoleniu na prowadzenie robót wydane przez LWKZ (w razie potrzeby) decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie wykonania robót, uzgodnienia projektowe z właścicielami infrastruktury podziemnej (Enea, Zakład Gazowniczy, operatorzy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych i inne w razie potrzeby).  Nie wyklucza się uzyskanie innych dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, opracowań.

- Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej i czasowej organizacji ruchu                        – wg wymagań:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r., poz.1260                   tekst jedn. ze zm.).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.z 2017r.poz.784 t.j.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” załącznik 1-4 (Dz.u. z 2003,     nr 220, poz. 2181 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.                        w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. z 2016, poz.124 t.j.).

Należy przygotować Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robót i docelowy.

W/w dokumenty muszą być zatwierdzone z odpowiednim wyprzedzeniem przez stosowne organy.

Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu:

Zamawiający upoważni Wykonawcę, wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności                    za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót               w terenie na podstawie projektów Wykonawca winny jest uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia, a także obowiązkowo zlecić nadzory branżowe, jeżeli takie wynikają z wcześniejszych uzgodnień na etapie projektowania.

- Ustalenia wyjściowe:

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego                        o udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest            on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz                    że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.

- Inne ustalenia:

Specyfikacje techniczne  i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Grunt pochodzący z prac budowanych, odpady i nadmiar materiałów przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. Odzyski materiałów z rozbiórek, które przedstawiają wartość użytkową należy przekazać za potwierdzeniem odbioru do Zamawiającego,  i zeskładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub  ponownie ich wykorzystanie (o czym zadecyduje Zamawiający). Odzyski zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpady, podlegają utylizacji.

2.3.  Wymagane dokumenty :

- Mapa poglądowa w skali 1:10 000,

- Mapa poglądowa w skali 1:5000 z układem arkuszy,

- Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500,

- Profile w skali 1:100/500,

- Szczegółowy opis techniczny, zawierający w nim między innymi: opis obiektu, lokalizacji       i konstrukcji, rozwiązań technicznych koniecznych do wykonania obiektów i uzyskania stosownych pozwoleń.

- Projekt szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar/obmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy opracowane zostaną na podstawie obowiązujących przepisów prawa i aktualnych rozporządzeń w formie drukowanej. W/w dokumentacja zostanie również dostarczona w formie elektronicznej (PDF) i (Word) na płycie CD.

- Karta tytułowa robót budowlanych musi zawierać: nazwę zamówienia; w zależności         od zakresu robót budowlanych nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót; adres obiektu budowlanego; nazwę i adres zamawiającego; datę opracowania przedmiaru robót.

- Projektant zleci podkłady geodezyjne, uzyska wszelkie konieczne wymagane uzgodnienia i dokumenty, potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, na swój koszt. Projekt zostanie zakończony poprzez wydanie aktualnego, ostatecznego pozwolenia na budowę lub zezwolenia            na realizacje inwestycji drogowej, umożliwiającego rozpoczęcie prac. Jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego lub raportu oddziaływania                 na środowisko dokumenty takie muszą zostać wykonane przez projektanta i wchodzić           w skład dokumentacji projektowej.

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:

Projekt budowlano-wykonawczy – 4 egz.

Zatwierdzone projekty stałej i czasowej organizacji ruchu – 4 egz.

Mapa do celów projektowych – 2egz.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2egz.

Kosztorys inwestorski i przedmiary – 2 egz.

Informacja dotycząca BIOZ – 2 egz.

2.4. Roboty budowlane:

Realizacja robót budowlanych z przedmiotu zamówienia musi być prowadzona w sposób poprawny technicznie, zapewniający odpowiednią jakość, trwałość, funkcjonalność i estetykę wykonania przy równoczesnym zapewnieniu odpowiednich kosztów ekonomicznych                         i bezpieczeństwa na budowie. Wszystkie materiały użyte na budowie muszą mieć właściwe atesty i aprobaty techniczne dotyczące wyrobów budowlanych oraz winny być zgodne                       z parametrami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją  i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym                 się do użytku wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrony środowiska, prace geodezyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robót, opłaty za składowanie i wywóz               na wysypisko.

Należy tak zorganizować proces budowy, aby uwzględniał zawarte w przepisach prawnych zasady bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

## 2.5.   Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

- Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace rozbiórkowe, nasypowe itp., które wynikać będą z rozwiązania projektowego.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża 
i jego nawodnienia. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Głębokość korytowania wynika z grubości przyjętej konstrukcji nawierzchni jezdni.

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.

- Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie pionowe docelowe z grupy wielkości znaków średnie (ulica kl. G) 
i małe (ulica kl. L) z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania wynikającego z zatwierdzonej organizacji ruchu docelowego. Wszystkie konstrukcje wsporcze znaków i sygnałów powinny być ocynkowane ogniowo. Dolną

część konstrukcji do wysokości 40 cm od powierzchni terenu dodatkowo zabezpieczyć przez malowanie farbami lub emulsjami antykorozyjnymi. Sposób mocowania elementów na konstrukcjach ocynkowanych nie może powodować uszkodzeń powierzchni.

- Wykończenie

Roboty wykończeniowe obejmować będą co najmniej uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, uregulowanie skarp, wygrabienie terenu przyległego.

- Założenia realizacyjne

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczególnych elementów robót wraz                       z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Szczegółowy harmonogram robót powinien być zgodny z ramowymi założeniami przedstawionymi w ofercie.

- Wymagania materiałowe

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacji lub przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt.

Ponadto Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.

Droga i infrastruktura towarzysząca musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 124). Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych               z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń                               z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania określone                         w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401.). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

## 2.6.   Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić                               z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r., Nr 47, poz. 401.).

2.7. Inne wymagania dotyczące dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

- Wykonawca dokona inwentaryzacji stanu istniejącego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za rozwiązania projektowe. Wszelkie problemy podczas uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę, wynikłe z winy wadliwego, bądź niepełnego projektu obciążają winą Wykonawcę, toteż  winien on na każdym etapie uczestniczyć         w postępowaniu administracyjnym.

- Wykonawca odpowiedzialny jest z mocy prawa za roboty budowlane wykonane                 na podstawie ewentualnie wadliwego opracowania projektowego będącego przedmiotem zamówienia.

- Jeżeli będzie potrzeba Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny i prowadzenie badań archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzających inwestycje badań archeologicznych oraz zapewnieniem nadzoru nad pracami ziemnymi.

- Wykonawca zapewni nadzór geodezyjny i autorski podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca na podstawie przekazanych przez Zamawiającego danych, własnych badań, wizji w terenie i innych niezbędnych czynności, uwzględni wszystkie czynniki wpływające na cenę ostateczną zapewniające prawidłowe zaprojektowanie i realizacje robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zapewni utylizację wszystkich odpadów powstałych podczas przebudowy drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.

## 2.8.   Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty.

Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie z opisem Programu Funkcjonalno - Użytkowego.  Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego             z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów w tym zgodę Urzędu Miasta w Żaganiu            na wykonanie robót w pasie dróg administrowanych przez Gminę.

3.2 Projekty budowlano – wykonawcze

Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać:

- opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania budowy, wyniki badan geotechnicznych podłoża, wyniki obliczeń konstrukcyjnych

- część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegóły rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu  – urządzenia  obce,

- projekt zagospodarowania terenu,

- przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym

- kosztorys inwestorski,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, powiązane                               z przedmiarem.

3.3. Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę i innych zezwoleń.

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska przyjęcie przez właściwy organ zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych lub uzyska pozwolenia na budowę robót objętych Zamówieniem. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia ze zgłoszeniem robót

budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę winny odpowiadać wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ponadto opracuje dokumentację dendrologiczną, która posłuży mu do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z przebudowa (jeżeli zaistnieje taka potrzeba).

Nie wyklucza się potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowań.

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacja robót w terenie       na podstawie projektów Wykonawca winny jest uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia,

3.4.  Ustalenia wyjściowe.

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego                o udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że  jest      on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz,               że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu m służyć.

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy ora projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez Zamawiającego.

3.5. Inne uwarunkowania:

- Teren projektowanej inwestycji jest  objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

- Inwestycja będzie realizowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Żagań         o statusie miejskim, a Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

3.6. Informacja o oddziaływaniu obiektu budowlanego na środowisko

Przyjęte w projekcie rozwiązania nie powinny wpływać ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.  Ze  względu na fakt, że głównym celem inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego, należy przyjąć, że realizacja inwestycji powinna wpłynąć pozytywne na środowisko przyrodniczego

3.7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji zawiera się w obrębie przedmiotowych działek ewidencyjnych. Planowane roboty budowlane polegają przede wszystkim na budowie nowych elementów. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że zasadniczo nie ulegnie zmianie obszar oddziaływania budowy oświetlenia ulicznego na terenie znajdującym się w otoczeniu inwestycji.

3.8. Przepisy prawne:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustaw            i rozporządzeń, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 t.j. ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015r., poz. 1422 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne                             i  ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz.124).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego                  (Dz. U. z 2013r., poz.1129).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222               z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów               i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

- Inne, nie wymienione wyżej akty prawne oraz przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji.

3.9. Oświadczenie Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, że dysponuje terenem na cele budowlane w granicach istniejącej drogi gminnej przy ul. Pogodnej w Żaganiu  oraz obszarem, na którym prowadzona będzie inwestycja. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością                 na cele budowlane zostanie wydane w trakcie prowadzenia czynności Pełnomocnikowi,                    który będzie reprezentował Zamawiającego (Inwestora) przed Organami Administracji Architektonicznej, Nadzoru Budowlanego i innych Organów Administracji Państwowej                          i Samorządowej.

4. Część graficzna

4.1. Mapa koncepcyjna   (załącznik nr 1)