TREŚĆ ZAPYTAŃ  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO –w zamówieniu publicznym na

„Dostawę ambulansu sanitarnego z przeznaczeniem do użytku SP  ZOZ w Żaganiu”

Żagań, dnia 13 lipca 2006 r.

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn.zm. uprzejmie zawiadamiam Państwa, że  zwróciliście się Państwo  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 euro na „Dostawę ambulansu sanitarnego z przeznaczeniem do użytku  SP ZOZ w Żaganiu”. Poniżej przekazuję Państwu  wyjaśnienia Zamawiającego.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści ambulans typu „C” spełniający wszystkie wymogi PN EN 1789, ale bez systemu zapobiegającego poślizgowi przy ruszaniu kół osi napędzanej? Wyjaśniamy, że są różne takie systemy i dodatkowo mogą one być wyłączane, co jest niezbędne jeżeli np. chcemy ruszyć z kopnego śniegu lub błota i wtedy ten system ogranicza siłę napędową na kołach, a przecież chodzi wtedy o coś odwrotnego tj. dokopanie się do bardziej przyczepnego podłoża w czym pomaga wyłączenie takiego systemu. Różne konfiguracje systemu mają duże różnice w cenie, które nie są  uwzględniane np. w punktacji, a wiec nie miarodajne w takiej ocenie, a przecież wg Ustawy o zamówieniach publicznych przedmiot  zamówienia (a w tym również ocena punktacji) winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Nadmieniamy także, że jest też różny czas oczekiwania na samochód w takiej opcji?

Ad.1

Zmawiający nie dopuszcza ambulansu „C” spełniającego wymogi PN EN 1789, nie posiadającego systemu, który  zapobiega poślizgowi przy ruszaniu kół osi napędzanej. Opcja ta jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa, a tym samym rezygnacja z niej nie jest uzasadniona ani racjonalna.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie na zasadzie równoważności ambulansów typu „”C” spełniających wszystkie wymogi PN EN 1789 w których stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż wbudowanie stabilizatora osi tylnej lub też przez opracowanie tylnego zawieszenia z poduszkami pneumatycznymi zapewniającymi stałą wysokość prześwitu?

Ad.2

Zamawiający nie dopuszcza ambulansu bez wbudowanego stabilizatora osi tylnej.  Rozwiązanie takie jest wysoce istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, precyzji prowadzenia oraz ergonomii, tym samym rezygnacja z niego nie jest uzasadniona ani racjonalna.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zaoferowanie ambulansów typu „C” o trochę niższej mocy silnika wynoszącej 115 KM i trochę mniejszym momencie obrotowym spełniających wszystkie wymogi PN EN 1789 w tym wymogi odnośnie przyspieszeń poziomu hałasu i innych wymagań. Nadmieniamy, że kilkanaście takich ambulansów od dawna sprawnie jeździ na terenie podobnym do okolic Żagania i służymy stosownymi referencjami zadowolonych odbiorców.

Ad. 3

Zamawiający nie dopuszcza ambulansu wyposażonego w sinik o niższej mocy i niższym momencie obrotowym niż wartość określona w SIWZ. Poziom mocy silnika określono na co najmniej 130 KM, a moment obrotowy na wartość powyżej 300 Nm. Przyjęte wartości mają zapewnić maksymalnie wysoką sprawność i osiągi silnika. Tym samym obniżanie tych wartości nie jest uzasadnione ani racjonalne.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści ambulans o większej średnicy obrysowej niż 13,5m?

Ad. 4

Zamawiający nie dopuszcza ambulansu o średnicy obrysowej większej niż 13,50 m . Wymiary ambulansu muszą pozwalać na swobodny wjazd (bez składania lusterek) w bramę o wymiarach 284 cm x 277 cm  (wys. x szer.). Warunek ten jednoznacznie przesądza o niemożliwości zaakceptowania ambulansu, którego wymiary zewnętrzne uniemożliwiają bezpieczne, prawidłowe i szybkie wykonanie takiego manewru. Należy podkreślić, iż ambulans nie spełniający tego wymogu nie będzie mógł być w pełni wykorzystany w warunkach istniejących w szpitalu, co w znacznym stopniu ograniczy możliwości jego eksploatacji, a tym samym podważa to sens jego zakupu.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści wykonanie dostawy ambulansu w terminie o 14 dni dłuższym bez naliczania kar umownych?

Ad. 5

Tak, Zamawiający  dopuszcza możliwość dostawy ambulansu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy bez naliczania kar umownych.

Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się na nosze główne pokryte bezbarwnym lakiem proszkowym o tzw. porach zamkniętych?

Ad. 6

Zamawiający nie dopuszcza noszy głównych pokrytych bezbarwnym lakiem proszkowym o tzw. porach zamkniętych. SIWZ określa, iż wszystkie powierzchnie metalowe mają być kryte antybakteryjnie, antykorozyjnie lakierem proszkowym o tzw. „ porach zamkniętych”.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści ambulans z poduszką powietrzną tylko dla kierowcy?

Ad. 7

Zamawiający nie dopuszcza ambulansu z poduszką powietrzną tylko dla kierowcy. Dopuszczenie takiego rozwiązania w znacznym stopniu obniżyłoby bezpieczeństwo pasażerów ambulansu. Tym samym rezygnacja z tej opcji nie jest uzasadniona ani racjonalna.

……………………………………………